## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 28 de 2016 V1
1
1
08/07/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
08/07/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 27
Durante la presente semana se han producido precipitaciones importantes en todas las cuencas que han tenido como consecuencia un aumento significativo de aportes en todas las centrales, siendo necesario abrir vertederos en Bonete y Palmar.
Salto Grande continúa declarando máxima generación con riesgo de vertimiento hasta el viernes inclusive. Actualmente la cota vista Uruguaya es superior a la Argentina del orden de 19 GWh
Los vertederos de Terra y Palmar se encuentran abiertos
En ocasiones ha sido necesario modular generación Eólica e Hidráulica del río Negro.
Puntualmente se ha necesitado térmico para picos de potencia.
Cabe la posibilidad de CTM deba abrir vertederos en el día de hoy

## Slide 4: Perspectivas para la semana 28
A la fecha existen pronósticos de precipitaciones para toda la cuenca del río Uruguay no así para la del río Negro.
Se estará con vertederos abiertos de todas las centrales del río Negro durante la semana
Se estima se comenzara la semana con una cota vista en Salto Grande superior a los 36 m siempre y cuando no haya una apertura de vertederos en SG
La previsión de Temperaturas indica un fuerte descenso de las mismas para fines de la semana con máximas del orden de 10 °C y mínimas cercanas a 0°

## Slide 5
Modelos
CPC:.
  El caso 10 libre genera con el Río Negro a pleno y cierra la demanda con Salto Grande dejando las cotas de este lago en 35.27m, exportando escasamente.
SIMSEE:.
  Los casos libres con MP con y sin exportación generan a pleno con el Río Negro y cierran la demanda con Salto grande Exportando del orden de 20 o 27 GWh según el caso.
Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo antedicho se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema y el despacho se realizara dependiendo de la solicitud de Salto Grande de máxima generación o no.
Siendo el despacho propuesto mientras Salto solicite máxima generación el siguiente:
Salto Grande a pleno.
Auto despachados.
Río Negro cerrando la demanda.
Térmico de ser necesario por potencia.
Luego de que Salto Grande no solicite más máxima generación el despacho propuesto es el siguiente:
Auto despachados.
Río Negro a pleno
Salto Grande cerrando la demanda.
Térmico de ser necesario por potencia.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
08/07/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 14: Semana próxima
14
08/07/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 06/07 (miércoles)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 01/07 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (miércoles)

## Slide 20: Programación semanal 2016-27
20
08/07/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN
Caso MP sin Exportación

## Slide 24
Caso MP con Exportación

## Slide 25: Corto plazo, CPC. Caso libre

## Slide 27: SimSEE, caso libre

## Slide 29: Caso libre horizonte 15 días aportes determinísticos

## Slide 31: Programa de generación de la semana 27/16:
31
08/07/2016
31

## Slide 32: Programa semanal (jueves)

## Slide 33: Datos energéticos diarios

## Slide 34: Datos hidráulicos diarios

## Slide 35: Principales trabajos en la red