## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 23 de 2015 V1
1
1
05/06/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
05/06/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 22/15
Durante la semana no se han producido precipitaciones en ninguna de las cuencas, aunque se produjeron aportes máximos cercanos al pleno en SG.
La temperaturas han sido altas para la época aunque a pesar de eso la demanda subiría a valores cercanos a los 203 GWh.
El promedio de aportes de la central SG será de aproximadamente de 6900 m3/s
Se entrego la unidad 1 de Baygorria nuevamente a la explotación no habiendo cambios sustanciales sobre sus limitaciones operativas.
La cota vista Argentina es del orden de un metro superior a la nuestra

## Slide 4: Perspectivas para la semana 23
Los pronósticos de temperaturas indican un descenso para la semana entrante a partir de mañana sábado
No existen previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas
El mantenimiento de la unidad de PTA 4 se postergo para mediados de la semana
La previsión de aportes para SG es del orden de 3500 m3/s finalizando la semana en valores del orden de los 2500 m3/s.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
En vista de la proximidad de temperaturas sensiblemente más bajas a las recientemente ocurridas, que CAMMESA fácilmente puede bajar muy fuertemente la cota de SG se decide mantener la cota actual de Palmar. Observando que tanto el resultado de SimSEE de estudio (versión 112) y el mensual despachan térmico hasta PTA se decide el siguiente despacho:
Auto despachados.
Motores de Central Batlle a pleno.
Generación distribuida convocable.
PTA a pleno.
Salto para cota 34.30m.
Palmar manteniendo cota
Terra cierra la demanda en la semana para cotas antedichas.
NOTA: EN CASO DE CONTINUAR SIN PRONOSTICOS DE PRECIPITACIONES DURANTE LA SEMANA PODRÁ REPROGRAMARSE LA SEMANA DESPACHANDO APR

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
05/06/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
APR FORZDA POR TRABAJOS EN LA RED

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsión de generación eólica en base de datos del 29/05/15

## Slide 13: Semana próxima
13
05/06/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 17: Acumulados precipitaciones 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-23
18
05/06/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 3 por 4 semanas
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.5 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, estacional 1349

## Slide 24: Caso libre, estacional 1349

## Slide 26: SIMSEE

## Slide 27: Caso libre con cota mínima en Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349

## Slide 29: Idem caso anterior pero con estacional propuesta (estudio Estacional y M. plazo con CAR).

## Slide 30
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 31: MENSUAL

## Slide 32: Mensual con PTA a pleno y Terra para mantener cotas de SG y Palmar aportes en SG (jueves) con 90 % de confianza sin 5° ni 6° de CB

## Slide 33: Programa de generación de la semana 23/15:
33
05/06/2015
33

## Slide 34: Programa semanal (jueves)

## Slide 35: Programa semanal

## Slide 36: Programa semanal

## Slide 37: Previsión de principales trabajos en la red
No existen trabajos en la red que limiten la generación.