## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 29 de 2015 V1
1
1
17/07/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
17/07/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 28/15
Durante la semana el despacho ha sido básicamente con fuentes renovables aunque se ha debido generar con térmico por potencia.
Se han exportado excedentes durante la semana
Se han producido importantes precipitaciones en la cuenca de Salto Grande que provocaron la apertura de vertederos en esta central a partir del miércoles.
La central comenzó a perder potencia debido a esta causa y se espera que la misma continúe bajando en los próximos días
Durante la semana no se han producido precipitaciones en la cuenca del río Negro.
La demanda ha sido muy similar a la prevista y será del orden de 226 GWh

## Slide 4: Perspectivas para la semana 29
Existen pronósticos adicionales para todas las cuencas, siendo los más importantes para la cuenca del río Negro.
La potencia disponible de SG para la semana entrante puede sea lo suficientemente baja como para generar con térmico incluido CTR.
Debido al comentario anterior sería conveniente tener reservas en Palmar para disponer de mayor potencia para el despacho. Se estima además que sería el mejor momento para realizar pruebas de generación con la 6ta unidad de Central Batlle en caso de que las mismas puedan realizarse.
Se preven temperaturas similares a las de la presente semana
CTM prevé para la semana 16000 m3/s de promedio de aportes sin lluvias

## Slide 5: Resultados de los modelos y comentarios
Modelos, Comentarios
MP/CPC
  El modelo hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Bonete antes que Palmar y despachando térmico para los picos de potencia.
SimSee
  El modelo hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Palmar antes que Bonete y despachando térmico para los picos de potencia.
Mensual
  Se observa que se está en zona de optimización.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente y con el fin de minimizar las posibles consecuencias que tendría la pérdida de potencia en Salto el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  6ta Unidad de Central Batlle a prueba (en caso de poder realizar la misma)
  Salto hasta pleno.
  Bonete hasta pleno.
  Galofer (según resultado de la corrida para precio spot)
  Palmar cerrando la demanda.
  Térmico para cerrar la demanda en los picos de ser necesario.
  NOTA: por sobrecarga y condición n-1 el orden de térmico se podrá ver afectado

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
17/07/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
APR´´s y PTA por potencia y forzado por trafo MVA

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión de generación eólica en base de datos del 10/06/15

## Slide 14: Semana próxima
14
17/07/2015
14

## Slide 15: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 16: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 17: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 18: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 19: Programación semanal 2015-28
19
17/07/2015
19
Notes: 19

## Slide 20: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 4 por 4 semanas en un escenario sin lluvias
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.2 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 23: MODELOS

## Slide 24: Mediano plazo, estacional 1349 caso sin lluvias

## Slide 25: Caso libre, aportes sin lluvias, estacional 1349

## Slide 27: SIMSEE

## Slide 28: Caso libre Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349, H=-0,306

## Slide 30: MENSUAL

## Slide 31: Programa de generación de la semana 28/15:
31
17/07/2015
31

## Slide 32: Programa semanal (viernes)

## Slide 33: Programa semanal

## Slide 34: Programa semanal

## Slide 35: Previsión de principales trabajos en la red