## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 30 de 2015 V1
1
1
24/07/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
24/07/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 29/15
Durante la semana el despacho ha sido básicamente con fuentes renovables aunque se ha debido generar con térmico por potencia.
Se continuó exportando excedentes durante la semana
Se han producido nuevas precipitaciones en la cuenca de Salto Grande por lo que los aportes continúan siendo importantes y la central permanecerá con vertederos abiertos por varios días más.
Según lo informado por CTM a partir de hoy se comenzó a recuperar potencia en la central.
Se realizaron las pruebas completas con tensión de la conversora de Melo del lado Uruguay (sin realizar transferencia de potencia) y el día jueves se comenzaran del lado Brasil (energización de transformador y prueba de filtros).
La demanda será del orden de 229 GWh

## Slide 4: Perspectivas para la semana 30
Salto Grande verterá durante toda la semana entrante, la potencia disponible de dicha central subirá a lo largo de la misma finalizando en valores de 1760 MW para ambos países.
A la fecha prácticamente no hay previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.
Terra contará con aportes durante toda la semana del orden de los 300 m3/s de promedio.
De los resultados de los modelos es indiferente dejar la cota de Palmar entre 37,50 – 38,50 m
Se prevén temperaturas mayores a las registradas durante la presente semana
CTM prevé para la semana 15800 m3/s de promedio de aportes sin lluvias

## Slide 5: Resultados de los modelos y comentarios
Modelos y comentarios
MP/CPC
  El modelo hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Bonete antes que Palmar.
SimSee
  El caso con la cota limitada a 37.3 m en Palmar hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Palmar antes que Bonete y no despacha térmico
  El caso con la cota limitada a 38.0 m en Palmar obtiene un costo del mismo orden y obtiene una cota de 38.5 m. Despacha térmico.
Mensual
  No presenta interés en la presente semana.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente y con el fin de minimizar las posibles consecuencias que tendría la pérdida de potencia en Salto el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Salto hasta pleno.
  Bonete hasta pleno.
  Palmar cerrando la demanda.
  Galofer
  Térmico para cerrar la demanda en los picos de ser necesario.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
24/07/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
APR´´s y PTA por potencia y forzado por trafo MVA

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión de generación eólica en base de datos del 17/06/15

## Slide 14: Semana próxima
14
24/07/2015
14

## Slide 15: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 16: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 17: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 18: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 19: Programación semanal 2015-30
19
24/07/2015
19
Notes: 19

## Slide 20: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 4 por 4 semanas en un escenario sin lluvias
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.0 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 23: MODELOS

## Slide 24: Mediano plazo, estacional 1349 caso sin lluvias

## Slide 25: Caso libre, aportes sin lluvias, estacional 1349

## Slide 27: SIMSEE

## Slide 28: Caso libre Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349

## Slide 30: Ídem anterior pero con cota min en Palmar de 38 m.

## Slide 32: Programa de generación de la semana 30/15:
32
24/07/2015
32

## Slide 33: Programa semanal (viernes)

## Slide 34: Programa semanal

## Slide 35: Programa semanal

## Slide 36: Previsión de principales trabajos en la red