## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 31 de 2015 V1
1
1
31/07/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
31/07/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 30/15
Durante la semana el despacho ha sido totalmente con fuentes renovables.
No se han producido precipitaciones en ninguna de las cuencas
Los aportes de Salto Grande continúan siendo altos y se prevé que el vertimiento sea hasta el día 05/08/15 inclusive.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 31
Salto Grande verterá hasta el día miércoles 05/08 y la potencia disponible de dicha central irá subiendo a lo largo de la semana desde 1740 MW a 1840 MW para ambos países.
A la fecha hay previsiones de precipitaciones fundamentalmente paa la cuenca del río Negro e inmediata de Salto, algunos de los cuales son distantes en el tiempo.
Terra contará con aportes durante toda la semana del orden de los 90 m3/s de promedio.
Las previsiones de temperaturas indican temperaturas medias por lo que no se espera una demanda semanal elevada.
CTM prevé para la semana 9300 m3/s de promedio de aportes sin lluvias

## Slide 5: Resultados de los modelos y comentarios
MP/CPC
  El modelo hace un despacho con recursos renovables priorizando Bonete antes que Palmar.
SimSee
  El caso 1 con la cota limitada a 37.3 m en Palmar hace un despacho con recursos renovables priorizando Palmar antes que Bonete.
  El caso 2 con la cota limitada a 38.0 m en Palmar obtiene un costo levemente superior y una cota de 38.5 m en esta central. Comienza priorizando el despacho de Bonete sobre palmar para luego invertir el orden entre ambas centrales sobre el final de la semana. En el pico del día lunes ve más caro Palmar que Motores por lo que realiza el despacho de estos para dar la demanda
Mensual
  No presenta interés en la presente semana.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Salto hasta pleno.
  Bonete hasta pleno.
  Palmar cerrando la demanda.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
31/07/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
APR´´s forzado por trafo MVA
Menor hidráulico por demanda

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión de generación eólica en base de datos del 24/06/15

## Slide 14: Semana próxima
14
31/07/2015
14

## Slide 15: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 16: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 17: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 18: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 19: Programación semanal 2015-31
19
31/07/2015
19
Notes: 19

## Slide 20: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 4 por 4 semanas en un escenario sin lluvias
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.1 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 23: MODELOS

## Slide 24: Mediano plazo, estacional 1356 caso sin lluvias

## Slide 25: Caso libre, aportes sin lluvias, estacional 1356

## Slide 27: SIMSEE

## Slide 28: Caso libre Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349

## Slide 30: Ídem anterior pero con cota min en Palmar de 38 m.

## Slide 32: Programa de generación de la semana 31/15:
32
31/07/2015
32

## Slide 33: Programa semanal (viernes)

## Slide 34: Programa semanal

## Slide 35: Programa semanal

## Slide 36: Previsión de principales trabajos en la red