## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 33 de 2015 V1
1
1
07/08/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
07/08/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 32/15
El despacho durante la semana ha sido casi en su totalidad de fuentes renovables, en los picos se requirió por potencia el despacho de motores de Central Batlle y Punta del Tigre.
Se registraron y continúan registrándose importantes precipitaciones en todas las cuencas del río Negro.
Las lluvias provocaron en el día miércoles la apertura de vertederos en Baygorria y dados los aportes que ya se registran en la tarde del jueves se realizó la apertura de vertederos en Palmar. Bonete continúa subiendo su cota y de producirse las precipitaciones previstas probablemente alcance la cota de vertimiento por lo que en el día jueves se declaró riesgo de vertimiento para todo el sistema.
En la cuenca de SG también se produjeron algunas precipitaciones que han aumentado significativamente los aportes de dicha central

## Slide 4: Perspectivas para la semana 33
De acuerdo a las previsiones de temperaturas para los próximos días, las demandas serán similares a las de presente semana.
Continúan existiendo importantes pronósticos para las cuencas del río Negro y moderados para la de Salto.
De acuerdo a los aportes esperados para palmar en los próximos días dicha central deberá generar a pleno durante la semana y adicionalmente mantener abiertos los vertederos para controlar la cota.
Bonete tiene importantes aportes y de continuar lloviendo podría alcanzar la cota de vertimiento.
CTM ha solicitado máxima generación hasta el martes inclusive con riesgo de vertimiento hasta el lunes, por lo cual se exportaran excedentes hasta el martes.
Las centrales hidráulicas contarán con aportes promedios aproximados para la semana de:
    Terra 2000
    Palmar 2500
    Salto Grande 5900/7000

## Slide 5: Resultados de los modelos y comentarios
Dada la situación hidrológica y los pronósticos adicionales de precipitaciones no es relevante el resultado de los modelos.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente (hasta el martes luego se reverá en función de la evaluación de los recursos hidráulicos y los pronósticos):
  Auto despachados.
  Palmar a pleno con vertimiento
  Salto a pleno exportando excedentes (según CTM hasta el martes)
  Terra cierra la demanda por potencia
  Térmico de ser necesario

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
07/08/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Mas río Negro por mas demanda y por aumento de aportes
Mas Motores por mas demanda

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Precipitaciones en el río Negro

## Slide 14: Hidrógrafo Terra sin lluvias

## Slide 15: Terra con lluvias

## Slide 16: Hidrógrafo Palmar sin lluvias

## Slide 17: Semana próxima
17
07/08/2015
17

## Slide 18: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 19: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 20: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 21: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 22: Programación semanal 2015-33
22
07/08/2015
22
Notes: 22

## Slide 23: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 24: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 25: Programa de generación de la semana 33/15:
25
07/08/2015
25

## Slide 26: Programa semanal (viernes)

## Slide 27: Programa semanal

## Slide 28: Programa semanal

## Slide 29: Previsión de principales trabajos en la red