## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 40 de 2015 V1
1
1
01/10/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
01/10/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 39/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande cerrando la demanda hasta el día lunes.
Debido a lluvias ocurridas durante el fin de semana, CTM a partir del lunes informo un aumento significativo de aportes los que sumado al rio Negro a pleno y la generación autodespachada llevo a la decisión de exportar a Argentina.
CTM solicito poder reducir la cota real de la central para poder inspeccionar un trabajo de mejoramiento de los taludes cercanos al dique que implicaron la movilización de 15.000 toneladas de roca antes de la finalización del mismo a principios de diciembre. Para lograr lo anterior se debió comenzar con vertido en dicha central.
  En vista de los aumentos de los aportes y que además se cuenta con previsiones de lluvias se deduce que:
    Se logra recuperar la cota vista uruguaya rápidamente
    Indefectiblemente con dichos aportes se debía abrir vertederos
  Por lo anterior se aceptó la operativa planteada por CT de bajar la cota de la central SG en base a vertido.

## Slide 4
El vertedero de Terra debió abrirse el miércoles 30 a 1 m (880 m3/s)
Este jueves se espera que vuelva al servicio la unidad de Terra que se encontraba en mantenimiento.

## Slide 5: Perspectivas para la semana 40
A la fecha existen importantes pronósticos de precipitaciones adicionales para la cuenca media de Salto Grande
Se prevé que Terra vierta toda la semana en valores de entre 450 y 1100 m3/s lo que sumado al turbinado de la central supera el turbinado a pleno de Palmar (cota sobre fines de la presente semana cerca a la de vertimiento). No se descarta que Palmar deba verter también.
De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.
Modelos
  MP/CPC
    El CPC exporta durante toda la semana y el marginal es 0
  SimSee
    El SimSee exporta durante toda la semana y el marginal es 0
  Mensual
  No presenta interés en la presente semana.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar a pleno
  Salto cierra la demanda exportando los excedentes

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
01/10/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (miércoles)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Semana próxima
13
01/10/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, jueves)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (jueves)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 5 y 7 días CEPTEC e INMET (jueves)

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, miércoles)

## Slide 18: Programación semanal 2015-40
18
01/10/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 20: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 21: MODELOS

## Slide 22: Mediano plazo

## Slide 23: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 25: SimSEE, CASO LIBRE CON EROGADO MINIMO EN TERRA

## Slide 27: Programa de generación de la semana 40/15:
27
01/10/2015
27

## Slide 28: Programa semanal (jueves)

## Slide 29: Programa semanal

## Slide 30: Programa semanal

## Slide 31: Trabajos en la Red