## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 43 de 2015 V1
1
1
16/10/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
16/10/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 42/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno. Puntualmente se necesitó despachar motores debido a la baja potencia disponible en SG y generación eólica. Se exportaron excedentes durante toda la semana.
Ha continuado lloviendo en el río Negro y se ha vertido durante toda la semana. Cabe destacar que las precipitaciones acumuladas en lo que va del año en la cuenca de Terra han revertido el atraso de hasta 50 % que se tuvo a mediados de año.
En vista de la situación hidrológica se exportará durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 65 GWh.
Se realizaron pruebas con transferencia en la conversora aunque por diversos problemas las mismas se debieron interrumpir

## Slide 4: Perspectivas para la semana 43
CTM continua informando para la semana 43 aportes muy altos y vertido para toda la semana. No obstante lo anterior la previsión de aportes con otros modelos de precipitaciones no indica variaciones sustantivas.
Los mantenimientos de hidráulicas se han suspendido debido a la potencia disponible por CTM .
Se espera una demanda semanal muy similar a la de la presente semana.
Se prevé que todo el río Negro vierta durante toda la semana.
De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.
Se continuarán las pruebas en la conversora y no se descarta que se comiencen las pruebas con potencias altas.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se continua con la declaración de riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar a pleno
  Salto cierra la demanda exportando los excedentes

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
16/10/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
16/10/2015
12

## Slide 13
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 14
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 17: Programación semanal 2015-43
17
16/10/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: SimSEE, CASO LIBRE CON EROGADO MINIMO EN TERRA

## Slide 26: Programa de generación de la semana 43/15:
26
16/10/2015
26

## Slide 27: Programa semanal (jueves)

## Slide 28: Programa semanal

## Slide 29: Programa semanal