## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 44 de 2015 V1
1
1
16/10/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
16/10/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 43/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno.
Se están produciendo precipitaciones en el día de hoy
En vista de la situación hidrológica se exportará durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 95 GWh.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 44
La situación de los recursos hidráulicos sin considerar pronósticos es la siguiente:
  río Uruguay, CTM informa para la semana entrante vertido hasta el jueves y aportes en descenso pero aún altos.
  Río Negro, se espera que Terra vierta al menos hasta mediados de noviembre y Palmar al menos durante toda la semana 44
Si bien para la semana entrante no hay prácticamente pronósticos de precipitaciones si bien hoy se estarían produciendo precipitaciones en la cuencas del río Negro y la cuenca inmediata de Salto Grande con una alerta meteorologica
En vista que la disponibilidad de potencia de Salto Grande se ha recuperado se decidió autorizar el mantenimiento de la unidad de Tera programado por PAM el que saldría de servicio el martes 3 de noviembre.
De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.
Se espera una demanda semanal muy similar a la de la presente semana.
Se prevé que todo el río Negro vierta durante toda la semana.
De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se continua con la declaración de riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar a pleno
  Salto cierra la demanda exportando los excedentes

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
16/10/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
16/10/2015
12

## Slide 13
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 14
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 17: Programación semanal 2015-44
17
16/10/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: SimSEE, CASO LIBRE CON EROGADO MINIMO EN TERRA

## Slide 26: Programa de generación de la semana 44/15:
26
16/10/2015
26

## Slide 27: Programa semanal (jueves)

## Slide 28: Programa semanal

## Slide 29: Programa semanal