## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 01 de 2016 V1
1
1
30/12/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
30/12/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 52/15
El suministro de la demanda en la semana se encontró fuertemente supeditado por:
la situación de Salto Grande sumado a las casi contantes intervenciones de CTM para la limpieza de los canales y tomas de admisión de las diferentes unidades debido a la cantidad enorme de residuos que trae la corriente
La situación del río Negro que contando con Terra en vertimiento ha obligado a exportar excedentes en varios momentos de la semana
Los intercambios en modalidad optimización conjunta de los sistemas que ha permitido realizar importantes ahorros de generación térmica
La generación con térmico cuando lo ha sido posible contar con generación por parte de CAMMESA (a la fecha el domingo y lunes y muy probable el martes)
Debido a lo anterior para el suministro de la demanda se debió usar hasta CTR inclusive.
Se debieron exportar excedentes durante la semana
A la fecha no se han producido precipitaciones adicionales de importancia que modifique la presente situación.
Las temperaturas han sufrido un aumento importante lo que ha llevado a tener picos de potencia superiores a los 1700 MW

## Slide 4: Perspectivas para la semana 01 (información del martes 29)
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 20.000 m3/s sin lluvias y 22.000 m3/s con lluvias previstas. Las previsiones con el modelo GFS I no prevé valores significativamente diferentes. Las potencias disponibles con dichos aportes rondaran los 1000 MW a lo que se suma las limpiezas de los canales de admisión lo que restan del orden de 150 MW durante los trabajos.
  Río Negro, Terra continuará con vertederos abiertos hasta al menos mediados de la semana entrante y forzara a Palmar a estar en cotas muy altas.
Existen pronósticos adicionales de precipitaciones pero para la cuenca del río Uruguay para los próximos días.
Las temperaturas previstas para la semana entrante son inferiores a los 30 °C por lo que se estima que no se tendrán demandas extremadamente altas.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando y a los pronósticos de nuevas precipitaciones para ambas cuencas se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema. Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Salto Grande a pleno exportando excedentes
  Terra a pleno
  Palmar cierra la demanda exportando excedentes

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
30/12/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (miércoles)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsiones de generación eólica

## Slide 13: Semana próxima
13
30/12/2015
13

## Slide 14
Previsión temperaturas (Accuweather, miércoles)

## Slide 15
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (miércoles)

## Slide 16: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (martes)

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, miércoles)

## Slide 18: Programación semanal 2016-01
18
30/12/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, escenario sin lluvias

## Slide 24: SimSEE, CASO LIBRE

## Slide 26: Programa de generación de la semana 01/16:
26
30/12/2015
26

## Slide 27: Programa semanal (miércoles)

## Slide 28: Principales trabajos en la red