## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 07 de 2016 V1
1
1
12/02/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
12/02/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 06/16
Durante la semana el despacho ha sido prácticamente hidráulico generando con térmico solamente por necesidades de potencia (a partir del miércoles).
Las demandas han sido relativamente altas para el tipo de semana en función de un cambio de las temperaturas previstas originalmente el viernes.
En particular en el día de hoy viernes se están produciendo demandas muy altas y existe la posibilidad de vender generación térmica a Argentina
Se han producido precipitaciones en las cuencas del río Negro y Uruguay que no han tenido efecto sobre los aportes.
Se está evaluando la situación aún acerca del plazo de indisponibilidad de la unidad de Terra. Cuando se cuente con el diagnóstico del tiempo y recursos que llevara dicha reparación se reprogramaran el resto de lo mantenimientos previstos de las centrales hidráulicas del río Negro para el otoño.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 07
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 5.100 m3/s con y sin lluvias
  Río Negro, todas las centrales sin aportes y con vertederos cerrados.
Las temperaturas previstas para los próximos días cuenta con máximas todos los días del orden de 30 ° C por lo que la demanda no será tan alta durante la semana.
Los pronósticos de precipitaciones coinciden mayormente en los eventos, pero en las presentes circunstancias no tendrían efectos sobre los aportes. En particular CTM informa con el modelo GFS I aportes importantes con promedios del orden de los 8000 m3/s.
No se realizaran pruebas en la conversora de alta potencia durante la semana.

## Slide 5
Comentarios
MP/CPC
  Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo, Baygorria a pleno y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto Grande. No despacha térmico.
  Ídem caso anterior pero sin verter Terra, no presenta diferencias el despacho salvo en las cotas de los lagos de corto plazo
SimSee
  Caso Libre, despacha Terra a pleno sin posibilidad de verter, encuentra un equilibrio entre Palmar, Motores y Salto Grande.
  Ídem caso anterior pero con posibilidad de verter en Terra, el despacho obtenido no presenta diferencias significativas ni en costos con el caso anterior

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Terra a pleno.
  Palmar para cota 38,0 m
  Salto Grande cierra la demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
12/02/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsiones de generación eólica fecha 05/2/16

## Slide 14: Previsiones programación diaria desde 05/1 al 12/1 día 05

## Slide 15: Previsiones programación diaria desde 05/1 al 12/1 día 06

## Slide 16: Previsiones programación diaria desde 05/1 al 12/1 día 07

## Slide 17: Previsiones programación diaria desde 05/1 al 12/1 día 08

## Slide 18: Previsiones programación diaria desde 05/1 al 12/1 día 09

## Slide 19: Previsiones programación diaria desde 05/1 al 12/1 día 10

## Slide 20: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 4

## Slide 21: Previsiones programación diaria desde 05/1 al 12/1 día 11

## Slide 22: PRONOSTICOS SEMANA 07/16

## Slide 23: Semana próxima
23
12/02/2016
23

## Slide 24
Previsión temperaturas (Foreca, viernes)

## Slide 25
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Viernes

## Slide 26
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Sábado
Viernes

## Slide 27
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 28
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Lunes

## Slide 29
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Martes

## Slide 30
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Miércoles

## Slide 31
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Jueves

## Slide 32: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 33: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 34: Previsión de aportes con modelo GFS I aportados por CTM

## Slide 35: Programación semanal 2016-07
35
12/02/2016
35
Notes: 35

## Slide 36: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 37: MODELOS
CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CORRIDAS MODELOS DE CORTO PLAZO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CASO | COTA SG | COTA TERRA | COTA PALMAR | POT. MED SG | POT. MED TERRA | POT. MED PAL | VIERTE TERRA | MOTORES | COSTO MU$S
P16-07-10 | 35,21 | 79,29 | 38,24 | 451 | 105 | 266 | SI | NO | 21,52
P16-07-11 | 34,94 | 79,46 | 37,3 | 460 | 105 | 291 | NO | NO | 21,73
P16-07-12 | 34,37 | 79,46 | 38 | 535 | 105 | 218 | NO | NO | 21,78
SIMSEE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SIM16-07-1 | 35,18 | 79,4 | 36,88 | 402 | 107 | 308 | NO | 40 MW | 57,2
SIM16-07-2 | 35,35 | 79,29 | 37,32 | 382 | 106 | 314 | SI | 31 MW | 57,2
SITUACIÓN INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 33,9 | 79,73 | 38,79 |  |  |  |  |  | 

## Slide 38: Mediano plazo

## Slide 39: Aportes del miércoles en SG, sin vertido en Terra, Palmar 38m.

## Slide 41: SimSEE, caso con Terra a pleno y posibilidad de verter.

## Slide 43: Programa de generación de la semana 07/16:
43
12/02/2016
43

## Slide 44: Programa semanal (jueves)

## Slide 45: Datos energéticos diarios

## Slide 46: Datos hidráulicos diarios

## Slide 47: Principales trabajos en la red
No hay trabajos relevantes.