## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 23 de 2016 V2
1
1
06/06/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
06/06/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 22
Durante la semana se han producido nuevas precipitaciones en todas las cuencas. Los aportes de SG han aumentado nuevamente por lo que se continuó declarando riesgo de vertimiento para toda la semana.
El despacho ha sido en su totalidad con fuentes renovables.
La demanda semanal se estima será del orden de 230 GWh.
Intercambios
  El día miércoles Argentina solicitó generación térmica.
El jueves se realizó prueba de la conversora de Melo, habiendo finalizado todos los ensayos.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 23
No existen pronósticos de importancia para ninguna de las cuencas.
Se estima cerrar totalmente los vertederos en las centrales del Río Negro en el transcurso de la semana.
Las temperaturas previstas son bajas por lo que se espera que la demanda continúe siendo alta en los próximos días.
En un semanal con Bonete a pleno y Palmar manteniendo cota se observa que la cota vista de Salto Grande continua siendo alta durante el fin de semana.
Se preve continuar con exportación a Argentina.
Hasta el lunes los precios de los embalses es nulo.

## Slide 5
Modelos
Ambos modelos realizan un despacho sin térmico a excepción de suministro para pico de potencia.
El CPC genera a pleno con Bonete y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto dejando las cotas de estos lagos en 39.74m y 35.24m respectivamente.
El SIMSEE despacha a pleno al Río Negro y modula Salto exportando en varios periodos de la semana, dejando las cotas de Palmar y salto en 38.60m y 34.53m respectivamente.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Para abastecer la demanda el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar y Salto cerrando la demanda para cotas de 39.85m y 34.85m respectivamente.
  Térmico de ser necesario por falta de potencia en los picos.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
06/06/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción
MENOS ENERGIA RIO NEGRO POR MENOR EXPORTACIÓN
MAS CTR POR EXPORTACIÓN
MENOS TERMICO POR POTENCIA POR MAS EÓLICO

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 23/16 (jueves)

## Slide 16: Semana próxima
16
06/06/2016
16

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, miércoles)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
viernes

## Slide 19
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
sábado

## Slide 20
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 21
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
lunes

## Slide 22
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
martes

## Slide 23: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes) miércoles

## Slide 24: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes) JUEVES

## Slide 25: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (jueves)

## Slide 26: Programación semanal 2016-23
26
06/06/2016
26
Notes: 26

## Slide 27: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 28: MODELOS

## Slide 32: SimSEE, caso libre

## Slide 34: Programa de generación de la semana 23/16:
34
06/06/2016
34

## Slide 35: Programa semanal (jueves)

## Slide 36: Datos energéticos diarios

## Slide 37: Datos hidráulicos diarios

## Slide 38: Principales trabajos en la red