## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 26 de 2016 V1
1
1
24/06/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
24/06/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 25
Durante la semana no se han producido precipitaciones.
El despacho para cubrir la demanda fue con recursos renovales, Motores de Central Batlle y PTA, siendo además necesario térmico adicional para algún pico de potencia.
En ocasiones se despachó CTR por seguridad de la red

## Slide 4: Perspectivas para la semana 26
Existen pronósticos de importancia fundamentalmente para el próximo fin de semana. De ocurrir los mismos implicaría reprogramar la semana sacando térmico de la base.
Las temperaturas previstas son bajas por lo que se espera que la demanda continúe siendo alta en los próximos días.

## Slide 5
Modelos
Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.
CPC:.
El caso 10 libre genera con todas las centrales del Río Negro a pleno vertiendo técnicamente en Bonete y Baygorria, Motores de Central Batlle hasta pleno, PTA con una potencia media de 94 MW y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lago en 32.76m.
El caso 11 donde se le impidió en Bonete verter más de lo necesario para generar a pleno con Baygorria, genera a pleno con todas las centrales del Río Negro, Motores de Central Batlle a pleno, PTA con una potencia media de 98 MW y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lago en 32.76m
SIMSEE:.
El caso 1 libre genera con todas las centrales del Río Negro a pleno vertiendo técnicamente en Bonete, Motores de Central Batlle hasta pleno, PTA con una potencia media de 169 MW, PTA 7 y 8 con una potencia media de 5 MW y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lago en 33.54m.
El caso 5 donde se le impuso cota mínima de Palmar y Bonete de 38.0m y 79.47m respectivamente, no genera a pleno con las centrales del Río Negro, genera con Motores de Central Batlle hasta pleno, PTA con una potencia media de 199 MW, PTA 7 y 8 con una potencia media de 20 MW, CTR con una potencia media de 16 MW y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lago en 33.83m.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a la relevancia de los pronósticos de precipitaciones, hasta el día lunes donde se evaluara nuevamente considerando si se produjeron o no las precipitaciones previstas para el fin de semana, el despacho propuesto es el siguiente:
Auto despachados.
Terra a pleno con vertido para Baygorria a pleno
Palmar a pleno
Motores, PTA, PTA 7 y 8 hasta pleno
Salto cerrando la demanda.
CTR de ser necesario por falta de potencia en los picos.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
24/06/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, miércoles)

## Slide 14: Semana próxima
14
24/06/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 22/16 (miércoles)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 17/16 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (miércoles)

## Slide 20: Programación semanal 2016-26
20
24/06/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN

## Slide 24: Corto plazo, CPC. Caso libre

## Slide 26: SimSEE, caso libre

## Slide 28: Programa de generación de la semana 26/16:
28
24/06/2016
28

## Slide 29: Programa semanal (jueves)

## Slide 30: Datos energéticos diarios

## Slide 31: Datos hidráulicos diarios

## Slide 32: Principales trabajos en la red