## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 36 de 2016 V1
1
1
02/09/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
02/09/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 35
El despacho durante la semana ha sido con los generadores auto despachados y recursos hidráulicos.
Se debió despachar térmico por potencia en algunos picos nocturnos.
En algunas madrugadas fue necesario reducir la generación eólica.
El jueves se importo desde Brasil energía para minimizar el flujo entre San Javier y Palmar por retiro de un elemento en la línea
Se han producido precipitaciones que han aumentado los aportes del río Uruguay y Negro
Esta por ser entregada a la explotación la unidad de Terra

## Slide 4: Perspectivas para la semana 35
A la fecha los pronósticos de precipitaciones son dispares dependiendo del modelo consultado aunque coinciden para los primeros días (precipitaciones bajas en la cuenca del río Negro y para la alta de SG).
Las demandas se prevé que continúen siendo bajas (del orden de las de esta semana, 215 GWh).
Se prevé una semana con una alta generación Eólica.
En las condiciones actuales no se prevé que se exporte durante la semana.

## Slide 5
Modelos
Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.
Ninguna de ellas exporta.
CPC:
El caso libre con horizonte de una semana con MP sin exportación genera con los generadores de auto despacho. No genera con Bonete y Baygorria y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto dejando las cotas de estos lagos en 38.86m y 34.07m respectivamente.
SIMSEE:.
El caso libre con horizonte de una semana con MP sin exportación genera con los generadores de auto despacho. No genera con Bonete y Baygorria y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto dejando las cotas de estos lagos en 38.59m y 33.77m respectivamente.
En un caso con Bonete forzado deja las cotas de Palmar y Salto en 39.78m y 35.11m respectivamente.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista de lo anterior, el despacho propuesto el siguiente:
  Auto despachados.
  Terra a pleno.
  Salto Grande para 34,5 m
  Palmar cerrando la demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
02/09/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (miércoles) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, martes)

## Slide 14: Semana próxima
14
02/09/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 01/09 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 26/08 (jueves)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (miércoles)

## Slide 20: Programación semanal 2016-36
20
02/09/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN
Caso MP sin Exportación

## Slide 24: Corto plazo, CPC Caso libre, mediano plazo sin expo

## Slide 26: Corto plazo, SimSEE libres horizonte una semana

## Slide 32: Programa de generación de la semana 36/16:
32
02/09/2016
32

## Slide 33: Programa semanal (miércoles)

## Slide 34: Datos energéticos diarios

## Slide 35: Datos hidráulicos diarios

## Slide 36: Principales trabajos en la red