## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 43 de 2016 V1
1
1
21/10/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
21/10/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 42
El despacho durante la semana ha sido totalmente hidráulico. El mismo fue siempre con Salto Grande en la base. Se despachó de tal forma de poder minimizar el riesgo de vertido en la central Salto Grande incluso llegando a cotas por debajo de los 31 m.
CTM todos los días ha suministrado aumentos de aportes hasta el informado en el día de hoy con un promedio para la semana entrante de 7800 m3/s.
A su vez se han producido precipitaciones importantes en la cuenca de Terra las que casi no se han producido aportes debido a los bajos escurrimientos presentes.
Para el día de hoy viernes se hizo oferta a CAMMESA y la misma no fue tomada en tiempo real
El lunes se realizo una prueba en la central de Motores de CB para evaluar vibraciones en la Estación E de Transmisión

## Slide 4: Perspectivas para la semana 42
Los aportes informados en el día de ayer jueves por parte de CTM son en promedio para la semana 43 de 9800 m3/s sin considerar lluvias previstas, y de 12700 considerando precipitaciones.
La central de Terra tiene aportes a la fecha
No existen pronósticos de relevancia para ninguna de las cuencas por 7 días.
El lunes se indispondrá una unidad de Palmar durante 5 días para cambio de zapatas de freno.
La corrida de SimSEE con actor exportación tanto en mediano plazo y en corto plazo no exporta energía adicional a la del río Uruguay.
Se estima se tendrán del orden de los 40GWh de excedentes en la semana.

## Slide 5
Modelos
Dado el volumen de aportes en SG de decide correr modelos con aportes sin lluvias, de misma forma para Terra al miércoles. El jueves en salas de corto plazo se actualizaron aportes de Terra, como también con el modelo de Exportación M30D30.
Los modelos coinciden en no exportar energía adicional a la de Salto Grande y en no generar con Terra, dando los picos de potencia con la central Palmar.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista de los pronósticos de precipitaciones anterior el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Salto Grande a pleno
  Palmar hasta pleno (cota mínima de 38 m)
  Terra hasta pleno y para cota de Palmar

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
21/10/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 14: Semana próxima
14
21/10/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 20/10 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 14/10 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2016-43
20
21/10/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN

## Slide 24: Caso libre con aportes en SG (miércoles) y Terra (jueves)

## Slide 26: SimSEE libre

## Slide 28: Ídem anterior pero aportes en Terra actualizados jueves

## Slide 30: Programa de generación de la semana 43/16:
30
21/10/2016
30

## Slide 31: Programa semanal (jueves)

## Slide 32: Datos energéticos diarios

## Slide 33: Datos hidráulicos diarios