## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 46 de 2016 V1
1
1
10/11/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
10/11/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 45
El despacho durante la semana ha sido con recursos renovables.
Se logró obtener la cota de 81 m en Terra a los efectos de poder realizar vuelos para un relevamiento fotográfico de la cuenca a dicha cota.
Salto Grande ha estado con vertederos abiertos durante la semana y se prevé que continúe en esta situación varios días más.
Terra y Baygorria han vertido durante toda la presente semana.
Se han estado realizando ofertas de excedentes durante la semana a Argentina las cuales no fueron tomadas.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 46
No hay previsiones de precipitaciones de relevancia para la semana entrante.
Se estima que Salto Grande cierre vertederos el próximo fin de semana.
Una vez finalizado el relevamiento de la cuenca de Terra se volverá rápidamente a la cota 80 m.
La energía proveniente del río Negro a pleno sumado a los aportes de SG y la ERNC determina que la semana entrante se declare con riesgo de vertimiento del SIN.
Se prevé quede indisponible la unidad 3 de Palmar por 5 días para cambio de zapatas de freno.
A la fecha se cuenta con aproximadamente 20 GWh de desvíos operativos en Salto Grande los que deberán contabilizarse cuando se cierren vertederos en forma definitiva.

## Slide 5
Modelos
Las modelos no aportan información relevante para la programación de la semana de interés.
Modelos
Las modelos no aportan información relevante para la programación de la semana de interés.
Despacho propuesto
En vista de la situación anterior se declara riesgo de vertimiento (ofertando excedentes) para todo el sistema y el despacho propuesto es el siguiente:
Auto despachados

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista de la situación anterior se declara riesgo de vertimiento (ofertando excedentes) para todo el sistema y el despacho propuesto es el siguiente (cabe recordar que para la realización del relevamiento fotográfico se generara con Terra para mantener la cota en 81 m):
Auto despachados
Salto Grande hasta pleno
Río Negro cerrando la demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
10/11/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, miércoles)

## Slide 14: Semana próxima
14
10/11/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 10/11 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 04/11 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2016-46
20
10/11/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: SimSEE libre S/E

## Slide 25: Ídem anterior pero C/E

## Slide 27: Programa de generación de la semana 46/16:
27
10/11/2016
27

## Slide 28: Programa semanal (viernes)

## Slide 29: Datos energéticos diarios

## Slide 30: Datos hidráulicos diarios