## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 03 de 2017 V1
1
1
13/01/2017
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
13/01/2017
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 2
Durante la semana se han producido precipitaciones en todas las cuencas siendo las de mayor relevancia las de la cuenca de Salto Grande las que han producido importantes aumentos de aportes a dicha central.
Debido a las lluvias producidas se debió reprogramar el MP de Opergen lo que trajo como consecuencia cambios en los valores de agua de las distintas centrales.
Salto Grande informo máxima generación con vertimiento en los próximos días.
A raíz de los dos puntos anteriores se cambió el orden de despacho a partir del día miércoles.
En algún pico fue necesario el despacho de recursos térmicos por potencia.
La demanda fue muy similar a la prevista.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 03
En el día de hoy los pronósticos de precipitaciones comenzaron a indicar precipitaciones para la cuenca inmediata de Salto Grande y Palmar.
La demanda prevista es de 220 GWh debido a que se esperan temperaturas medias para la época.
La declaración de riesgo de vertimiento informada por CTM de SG abarca toda la semana entrante.
Se corrieron casos evaluando la posibilidad de ofertar energía almacenable lo que dio negativo.

## Slide 5
Modelos
Opergen/CPC
El modelo encuentra un equilibrio entre las centrales Terra y Palmar, aunque la generación de las mismas en función de Salto Grande a pleno es muy baja.
SimSEE
Caso sin exportación, obtiene valores de agua de Terra y Palmar superiores a los 30 U$S/MWh y genera con Terra solo por potencia

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En función de los comentarios anteriores, se propone es siguiente despacho:
Salto Grande hasta pleno
Palmar
Terra cierra demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
13/01/2017
7

## Slide 8: Datos globales semanales

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM,)

## Slide 14: Semana próxima
14
13/01/2017
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 05/01/17 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 12/1 (jueves)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas CPTEC e INMET (jueves)

## Slide 20: Programación semanal 2017-3
20
13/01/2017
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: MEDIANO PLAZO

## Slide 24: CPC, caso libre

## Slide 26: SimSEE libre S/E

## Slide 28: Mensual
No aporta información a la programación de la semana 03/17

## Slide 29: Ejercicio valorización recursos hidráulicos
En caso de tomar el SimSEE como base los valores propuestos son los siguientes:
Salto Grande 0 U$S/MWh
Palmar 31,2 U$S/MWh.
Bonete 43.6 U$S/MWh.

## Slide 30: Programa de generación de la semana 03/17:
30
13/01/2017
30

## Slide 31: Semanal

## Slide 32: Datos energéticos diarios

## Slide 33: Datos hidráulicos diarios

## Slide 34: Principales trabajos en la red de Transmisión