## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 06 de 2017 V1
1
1
03/02/2017
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
03/02/2017
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 5
El despacho fue en su totalidad con recursos renovables sin contar con la energía aportada por la prueba de una de las maquinas del Ciclo Combinado de Punta del Tigre.
Las mismas terminaron el día jueves a las 6:00h, las mismas inyectaron un total de energía del orden de los 20 GWh.
El día lunes se registró el pico histórico de verano con un valor de 1879 MW. Se estima tengamos una demanda del orden de los 227 GWh en la semana
Montes del Plata sufrió inconvenientes durante la semana por lo que no estuvo entregando potencia a la red e incluso consumió energía.
Se produjeron precipitaciones en las cuencas y algunas puntualmente fuertes pero no han producido mayores cambios en los aportes

## Slide 4: Perspectivas para la semana 06
A la fecha los pronósticos de precipitaciones que se contaba para el fin de semana han ido desapareciendo paulatinamente.
Las previsiones de temperaturas son moderadas en relación a las que se produjeron en la presente semana.
Las pruebas del CC con gas oil finalizaron quedando pendientes las mismas con gas natural. Se estima que no antes de la ultima semana de febrero no podrán realizarse dichas pruebas (el esquema repite las pruebas con gas oil)
Se están coordinando pruebas de disponibilidad para la conversora de Melo.

## Slide 5
Modelos
OPERGEN/CPC
  El caso libre con aportes sin lluvias, realiza un despacho con Bonete a Pleno, efectuando un vertido técnico para generar a pleno con Baygorria, luego despacha Palmar hasta pleno cerrando la demanda con Salto Grande
  El caso sin vertido obtiene un costo levemente mas caro. Obtiene cotas de 34,6 y 37,8 m en SG y Palmar respectivamente.
  Se corrió adicionalmente un caso con lluvias previstas
SimSEE
  El caso libre con aportes sin lluvia, realiza un despacho muy similar al que realiza CPC sin el vertido técnico en Bonete, 34,4 y 37,9 m en SG y Palmar respectivamente.
  El caso libre con aportes con lluvias, encuentra un equilibrio entre las tres centrales dejando las cotas de los lagos de Bonete, Palmar y Salto Grande en 79.3m, 37.65m y 33.85m respectivamente.
  Se corrió un tercer caso con aportes con lluvia y el actor exportación habilitado el que exporto sábado y domingo y sobre el final del periodo.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En función de los comentarios anteriores, se propone es siguiente despacho:
Terra a pleno
Palmar hasta pleno
Salto Grande cierra demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
03/02/2017
7

## Slide 8: Datos globales semanales

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM,)

## Slide 14: Semana próxima
14
03/02/2017
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 27/01/17 (viernes)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 02/2 (jueves)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas CPTEC e INMET (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2017-6
20
03/02/2017
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: MEDIANO PLAZO

## Slide 24: CPC, caso libre

## Slide 26: Ídem anterior pero sin vertido en Terra

## Slide 28: SimSEE libre S/E

## Slide 30: Mensual
No aporta información a la programación de la semana 06/17

## Slide 31: Ejercicio valorización recursos hidráulicos
En caso de tomar el SimSEE como base los valores propuestos son los siguientes:
  Bonete 22.14 U$S/MWh.
  Palmar 58.19 U$S/MWh.
  Salto Grande 73.69 U$S/MWh.

## Slide 32: Programa de generación de la semana 06/17:
32
03/02/2017
32

## Slide 33: Semanal considerando la prueba de la unida de CC

## Slide 34: Datos energéticos diarios

## Slide 35: Datos hidráulicos diarios

## Slide 36: Principales trabajos en la red de Transmisión