## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 08 de 2017 V1
1
1
17/02/2017
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
17/02/2017
2

## Slide 3: Resumen semana actual N°
El despacho durante la semana fue casi en su totalidad con recursos renovables, siendo necesario ayer miércoles y hoy el despacho de unidades térmicas para suministrar picos de potencia.
El jueves Argentina permitió superar la cuota parte de la potencia de Salto Grande y evitar térmico
Se generó menos con Terra debido a los mantenimientos de los interruptores
Las temperaturas durante la semana han sido moderadas aunque le demanda ha sido superior a la prevista (211 GW/h).
Se registraron precipitaciones en todas las cuencas por lo que se produjeron aumento de aportes en los lagos.
Puntualmente en el día de hoy se están registrando precipitaciones en el norte del país.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 08
A la fecha existen algunos pronósticos de precipitaciones para este fin de semana fundamentalmente para las cuencas del Río Negro e inmediata de Salto. Los mismos son menores a los que se contaban en los últimos días
Las previsiones de temperaturas indican que las mismas continuaran siendo moderadas durante toda la semana, por lo que no se esperan altas demandas.
Sobre el martes estarían terminando los mantenimientos de Terra
Para el jueves se espera un técnico de AREVA especializado en control y se harán pruebas de transferencia

## Slide 5
Modelos
OPERGEN/CPC
  El caso libre con aportes sin lluvias, realiza un despacho con Bonete a Pleno, encontrando un equilibrio entre Salto y Palmar dejando las cotas de estos lagos en 35.20m y 38.90m respectivamente.
  El caso con lluvias previstas lo estamos revisando
SimSEE
  El caso libre con aportes sin lluvia, encuentra un equilibrio entre los valores del agua de las tres centrales y deja las cotas de Salto, Bonete y Palmar en 34.20m, 79.45m y 37.70m respectivamente.
  El caso libre con aportes con lluvias, no genera con Bonete salvo para suministrar algún pico de potencia y encuentra un equilibrio entre Salto y Palmar dejando las cotas de estos lagos en 34.00m y 38.40m respectivamente. Subiendo la cota de Bonete casi a 80.00m

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En función de los comentarios anteriores, de las lluvias que se están produciendo y los pronósticos se propone un despacho hasta el lunes:
  Auto despachados
  Terra para cota 79.80m.
  Palmar para cota 39.5m.
  Salto cierra la demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
17/02/2017
7

## Slide 8: Datos globales semanales

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM,)

## Slide 14: Previsión de aportes en Terra con lluvias previstas
NOTA: TURBINADO MINIMO PARA NO VERTER EN TERRA

## Slide 15: Semana próxima
15
17/02/2017
15

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 10/02/17 (viernes)

## Slide 17: Previsiones de generación eólica fecha 16/2 (jueves)

## Slide 18
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 19
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 20: Previsión precipitaciones acumuladas CPTEC e INMET (viernes)

## Slide 21: Programación semanal 2017-8
21
17/02/2017
21
Notes: 21

## Slide 22: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 23: MODELOS

## Slide 24: MEDIANO PLAZO

## Slide 25: CPC, caso sin vertido en Terra

## Slide 27: Caso libre con lluvias

## Slide 29: SimSEE libre S/E

## Slide 31: Ídem anterior pero con aportes con lluvias

## Slide 33: Caso libre sin lluvias y Salto Binacional

## Slide 35: Mensual
No aporta información a la programación de la semana 06/17

## Slide 36: Ejercicio valorización recursos hidráulicos
En caso de tomar el SimSEE con aportes con lluvias como base los valores propuestos son los siguientes:
  Bonete, Salto y Palmar 5.4 U$S/MWh.

## Slide 37: Programa de generación de la semana 08/17:
37
17/02/2017
37

## Slide 38: Semanal

## Slide 39: Datos energéticos diarios

## Slide 40: Datos hidráulicos diarios

## Slide 41: Principales trabajos en la red de Transmisión